# 附件1：

# 技术要求及数量表

# 一、系统功能需求

宁波市轨道交通1号线一期天童庄车辆段设有培训大楼一幢，培训大楼用于运营公司各专业理论及实训授课，接待外来培训人员培训，举办大型会议以及论坛讲座等。

宁波市轨道交通1号线一期天童庄车辆段培训大楼视频安防监控区域在公共区域、120平方米培训教室和机房等。视频监控系统通过前端摄像机对小区的各人员活动频繁的场所进行全天候监视、录像，便于及时了解和监视各个场所的动态情况，管理人员跟进即时的情况做出相应有效的处理。

宁波市轨道交通1号线一期天童庄车辆段培训大楼的视频安防监控系统应具有以下功能：

1）可24小时全天候地对大楼的公共区域、一层及顶层消防楼梯口、电梯厅、机房、培训室等重要部位的人员活动情况进行监视。

2）图像质量按五星级损伤制评定，图像质量不低于四级。

3）要求摄像机图像清晰，适应日夜照度变化大，夜间照度低的环境。

4）对各个摄像机的图像进行数字化实时录像，可在图像上叠加表示图像信息的字符，如摄制时间、地点等，录像时间要求保持15天以上。

5）系统可异地监看、联网操作。

6）系统具有可扩展功能。

二、系统组成及系统优点

2.1 系统组成

宁波市轨道交通1号线一期天童庄车辆段培训大楼的视频安防监控系统由三个基本部分构成：

1）捕捉可视图像的前端设备（如：镜头、摄像机）；

2）传输图像的线路（如：光缆）；

3）将视频信号存储及转换为可视图像的显示、记录、控制设备（如：存储管理一体机、监视器）；

系统优点

（1）视频监控系统在安全系统中的应用已经有很多年的历史了。它是一种可靠、经济的威慑手段，也是逮捕和指控罪犯的有力证据。

（2）在实际应用监控系统中起到的作用：

A：有效的阻止小偷行窃。

B：防止对财产的蓄意破坏。像损坏建筑物或其它昂贵设备等等。

（3）该系统由摄像头将监控视频信息实时传输到监控中心，值班人员可对多路视频图像进行轮番或整体监视，24小时录像机实时录像。

（4）系统本身具有直观、实时、记录、回放等特点，在许多领域得到越来越广泛的应用。

# 三、系统设计

## 3.1 系统点位表

| 楼层 | 室外球型一体机 | 红外枪机 | 彩色红外半球 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1F | 公共部分 |  | 1 | 8 |
|  | 培训教室 |  | 2 | 4 |
|  | 楼梯间 |  | 3 |  |
| 2F | 公共部分 |  |  | 7 |
|  | 培训教室 |  |  | 4 |
| 3F | 公共部分 |  |  | 8 |
|  | 培训教室 |  |  | 9 |
| 4F | 公共部分 |  |  | 8 |
| 5F | 公共部分 |  |  | 7 |
| 顶层 | 楼梯间 |  | 2 |  |
|  | 室外平台 | 1 |  |  |
|  | 小计 | 1 | 8 | 55 |
|  | 合计 | 64 |

## 3.2 系统传输部分

本次设计视频监控系统全部采用网络架构模式。网络的可靠性是为了保证视频在传输过程中，重要环节在出现设备损坏或失败时，还能够保证正常传输。网络可靠性主要可从传输链路可靠性、网络设备可靠性两个方面进行设计。

## 3.3系统控制中心部分

本次设计共计64路高清视频监控，我们采用存储管理一体机（自带软件）进行视频信号进行处理、记录和显示要求，硬盘满配。

宁波市轨道交通1号线一期天童庄车辆段培训大楼共设有2个控制中心，存储设备放置在3楼303室（主控），另一处分控中心设置在一层保安室内，主控与分控分别设置一台管理工作站及一台60寸液晶电视，通过INTERNET联网，实现监看、联网操作等功能，同时监看画面以电子地图形式显示前端摄像机的位置。

# 四、设备清单

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字硬盘录像机 | 采用专业高性能多媒体处理器和嵌入式LINUX系统,低功耗,高稳定性 能同时解码H.264 Baseline、Main和High Profile格式,支持16路1080P网络视频输入,8个SATA硬盘接口,支持ONVIF协议,流媒体转发 (需提供公安部检测报告加盖原厂商公章证明） ★提供原厂商出具的针对本项目的授权函和质保函 | 台 | 4 | Diview\三星\英飞拓 |
| 2 | 视频解码服务器 | 64位专用Linux操作系统,接入管理/转发/录像/数据库/WEB监控;支持单设备运行,支持级联或堆叠扩展模式,最大扩展60台组网系统,1U机架式(含导轨X3250M34252I15);Xeon X3430 2.4GHz 2.4GHz/1333MHz,ECC 4GB DDR3,硬RAID-BR10il,2*1G网口,PCI-E(DE1600磁盘阵列柜);独立2.5系统盘(含架),2个3.5热插拔SATA盘位(含盘架).平台管理服务器用于实现对前端所有网络监控设备（网络摄像机、网络视频服务器、网络硬盘录像机）的集中监看、存储、数据转发、管理和控制。分布式架构，集多窗口，多用户，多语言，语音对讲，视频会议，分级电子地图，报警中心，兼容其它扩展产品，单机直连设备监控系统等功能为一体。支持1/4/9/16/25/36/64画面单屏显示，软件具有电子地图功能，界面友好，操作简单，可方便的进行权限设置。适合中小型系统架构 (需提供公安部检测报告加盖原厂商公章证明） ★提供原厂商出具的针对本项目的授权函和质保函 | 台 | 2 | Diview\三星\英飞拓 |
| 3 | 硬盘 | 监控专用高速硬盘 3T | 块 | 24 | 希捷\西数 |
| 4 | 高清宽动态半球摄像机 | 1/2.5" 500万像素 sencer,200万像素实时编码，H.264视频编码,彩色0.6Lux@F1.2,黑白0.08 Lux@F1.2，支持1080P@25帧 +D1@25F双码流;0.1M~8Mpbs可调;支持自动光圈；3D降噪;帧率1~30帧/秒可调，DC12V （需提供公安部检测报告加盖原厂商公章证明） ★提供原厂商出具的针对本项目的授权函和质保函 | 个 | 7 | Diview\三星\英飞拓 |
| 5 | 高清半球型网络摄像机 | 1/2.5" 500万像素 sencer,200万像素实时编码，H.264视频编码,彩色0.6Lux@F1.2,黑白0.08 Lux@F1.2，支持1080P@25帧 +D1@25F双码流;0.1M~8Mpbs可调;支持自动光圈；3D降噪;帧率1~30帧/秒可调，DC12V （需提供公安部检测报告加盖原厂商公章证明） ★提供原厂商出具的针对本项目的授权函和质保函 | 个 | 48 | Diview\三星\英飞拓 |
| 6 | 高清枪型网络摄像机 （含支架） | 1/2.5" 500万像素 sencer,200万像素实时编码，H.264视频编码,彩色0.6Lux@F1.2,黑白0.08 Lux@F1.2，支持1080P@25帧 +D1@25F双码流;0.1M~8Mpbs可调;支持自动光圈；1音频输入，1路音频输出，1路IO报警输入/输出，RS485控制，USB存储，3D降噪;帧率1~30帧/秒可调，DC12V (需提供公安部检测报告加盖原厂商公章证明） ★提供原厂商出具的针对本项目的授权函和质保函 | 个 | 8 | Diview\三星\英飞拓 |
| 7 | 高清智能球型摄像机（含支架） | H.264视频编码,支持双码流,AVI格式;支持码流1M~8Mpbs可调;200万25帧(全实时),支持1~25帧/秒可调;主码流:1280×1080,1280×960;子码流:320×240,352×192,320×192,;室内外单层智能高速球，360度无极形旋转，垂直90度，每秒300度，带256个预置位，9条巡视轨迹，20条线路扫描，AC24V供电,1/3"CCD,18倍光学变焦,200万像数,最低照度0.001lux,带双滤光片切换。 (需提供公安部检测报告加盖原厂商公章证明） ★提供原厂商出具的针对本项目的授权函和质保函 | 个 | 1 | Diview\三星\英飞拓 |
| 8 | 高保真拾音器 | 监听范围5-40平方，全方向性，灵敏度/噪声比：-35db/65db,动态范围：104db,最大承受声压：120db，输出阻抗：50欧姆。 | 个 | 20 | 快鱼/思正/峰火 |
| 9 | 60寸液晶电视机 |  | 台 | 2 | LG\创维\海信 |
| 10 | 24口交换机 | ★24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP端口； | 台 | 3 | H3C\ Juniper \思科 |
| 11 | 核心交换机 | 交换容量≥256Gbps,包转发率≥96Mpps；扩展槽数量≥2,可扩展万兆接口数4个,主机提供≥24个千兆电口,千兆光电复用口≥4个,支持静态路由、RIP、OSPF、BGP协议,支持Portal方式用户认证,硬件支持IPv6,支持将多台设备虚拟为一台，具有统一的管理、统一的转发表项,支持MCE | 台 | 1 | H3C\ Juniper \思科 |
| 12 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 6 | H3C\ Juniper \思科 |
| 13 | 监控显示器 | LED显示器；最佳分辨率：1920x1080；屏幕尺寸：24英寸 VGA接口 | 台 | 2 | Lenovo\创维\海信 |
| 14 | 监控主机机柜 | 19标准网络机柜，24U,尺寸：1200X600X600 | 台 | 1 | 鸿雁\图腾\建云 |
| 15 | 摄像机支架 | 配套支架：壁装支架/124*83*304MM/铝/银色喷塑 | 个 | 8 | 海康 |
| 16 | 摄像机电源 | 工控电源，输出：DC12V/5A | 个 | 12 | 国产 |
| 17 | 摄像机电源 | 工控电源，输出：AC24V/3A | 个 | 1 | 国产 |
| 18 | 非屏蔽超5类线缆 | 材质：固体纯铜；导体直径：0.511毫米 | 箱 | 21 | 鸿雁\天诚\帝一 |
| 19 | 非屏蔽六类线缆 | 材质：固体纯铜；导体直径：0.511毫米 | 箱 | 1 | 鸿雁\天诚\帝一 |
| 20 | 超五类网络配线架 | 超五类24口非屏蔽配线架；适用于19英寸标准机架 | 个 | 3 | 鸿雁\天诚\帝一 |
| 21 | 六类网络配线架 | 六类24口非屏蔽配线架；适用于19英寸标准机架 | 个 | 1 | 鸿雁\天诚\帝一 |
| 22 | 理线环 | 适用于19英寸标准机架 | 个 | 4 | 鸿雁\天诚\帝一 |
| 23 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 1800 | 鸿雁\天诚\帝一 |
| 24 | 超五类RJ45网络跳线 | 满足超5类传输标准，符合ISO/TEC11801,EIA/TIA568B标准长度:2米 条 | 条 | 100 | 鸿雁\天诚\帝一 |
| 25 | 六类RJ45网络跳线 | 满足六类传输标准，符合ISO/TEC11801,EIA/TIA568B标准长度:2米 | 条 | 10 | 鸿雁\天诚\帝一 |
| 26 | 墙柜 | 壁挂式网络机柜，尺寸大小：6U | 个 | 3 | 鸿雁\天诚\帝一 |
| 27 | 强电墙柜 | 壁挂式，尺寸大小：600x500x200mm | 个 | 3 | 国产 |
| 28 | PVC管 | 规格：Φ20mm；pvc20 | 米 | 1700 | 国产 |
| 29 | PVC管 | 规格：Φ32mm；pvc32 | 米 | 700 | 国产 |
| 30 | UPS主机 | 采用DSP数字控制技术；宽输入电压频率范围：176VAC-276VAC；输出电压：220×（1±1%）Vac；频率：与输入市电同步，并且同步范围可调(市电模式)，50×(1±0.1%)Hz(电池模式)；波形与失真：正弦波；动态响应：满载±3%，稳定时间为20毫秒；峰值比：>3：1；超载能力：105%-130%10min，130%以上1min | 台 | 1 | 约顿\CROSED\史图斯 |
| 31 | 蓄电池 | 电池额定容量100AH（20hr(25℃)）；采用耐腐蚀结构的重型铅钙合金极板；循环寿命 50%(C10)DOD 500次；内 阻：完全充电25℃ ≤5mΩ；可在-15℃—40℃的温度范围内使用，40℃：102%，25℃：100%；0℃：85%；-15℃：65%；循环使用（30A）充电电压：14.4-14.8V；浮充使用（20A）充电电压：13.5-13.8V | 节 | 32 | 约顿\CROSED\史图斯 |
| 32 | 电池柜 | 订制电池箱，最多可放置32节蓄电池 | 个 | 1 | 国产 |
| 33 | 电源线 | RVV3*2.5(电源箱至UPS） | 米 | 500 | 国产 |
| 34 | UPS配电箱 | 800x600x350mm | 个 | 1 | 国产 |
| 35 | UPS输入输出电缆 | ZR-YJV4*10+1*6 | 米 | 30 | 国产 |
| 36 | 室内4芯多模光纤 | （62.5/125u） | 米 | 300 | 鸿雁\天诚\帝一 |

备注：1.供应商报价品牌必须包含在为本表推荐参考品牌内，无参考品牌的供应商报价表中需写明品牌；

# 2.本表技术参数及要求必须满足，如有其中一项不符合即按无效报价处理。

3. 施工安装费包含在设备物资分项报价中，不另外报价。

五、附件：培训大楼摄像布置CAD图。