第三章 采购内容

设备物资清单：

表 1：

窗帘预测数据

| 地点 | 类型 | 需求数量 |
| --- | --- | --- |
| 江南停车场 | 卷帘 | 3917平方米 |
|  | 轨道 | 1875米 |
| 黄隘车辆段 | 卷帘 | 5780平方米 |
|  | 轨道 | 1988米 |

表 2：

| 窗帘采购技术要求 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| 1 | 卷帘 | 颜色：烟灰，详见样品 面料材质：30%聚酯纤维70% PVC；遮光率100% 开孔率：约3％； 克重：≥420g/㎡ 厚度：≥0.58MM； 紫外线遮光率：UPF＞40且T(UVA)＜5%； 防火标准：国标B1级； 抗拉强度: 大于等于240RM/MPa，规定非比例延伸强度≥220Rp0.2/MPa，断后延伸率≤13.5%； 抗撕裂强度：经向135N，纬向162N； 防火标准：国标B1级； 耐光色牢度：4.5级； 空气质量标准：符合； 抗菌防霉标准：符合国标； 无甲醛标准：符合； 禁用染料标准：符合； 重金属含量标准：符合； |
| 2 | 卷帘轨道 | 上梁卷管： 1、抗拉伸强度≥240RM/MPa,规定非比例延伸强度≥220Rp0.2/MPa,断后延伸率≤13.5﹪； 2、重金属含量符合欧盟新R0HS指令2011/65/EU; 3、圆形铝合金挤压管材，管径38MM以上，壁厚≥1.0MM，抗弯能力强，保证3M范围内不产生弯曲变形。 下梁： 1、抗拉伸强度≥240RM/MPa,规定非比例延伸强度≥220Rp0.2/MPa,断后延伸率≤13.5﹪； 2、重金属含量符合欧盟新R0HS指令2011/65/EU; 3、高强度铝合金材质，方形形状，重量≥0.55KG/M，能够保持面料平整，表面喷涂处理。帘布底端插到下轨内，采用压条均匀压入的方法，保证底部不起皱； 循环拉珠： 采用POM优质工程塑料，抗紫外线，耐磨、耐老化性能优异，拉珠颜色与面料相配色用手及面颊接触，无毛刺感。 安装码：选用高强度材质，具有防锈功能。 |

备注：实际面积按照中标后实地测量确认为准