# 用户需求书

1. 项目概况

宁波市轨道交通1号线一、二期工程正线全长92单线公里，按检修计划轨道设备状态每月需进行轨检车检测，但与轨检车检测配套使用所需的电子标签未配套安装，因此，需进行轨检车电子对标系统建设。

2. 项目目标

本项目的建设目标是要将轨检车电子标签按标准进行安装，为轨检车轨道设备状态检测提拱基础保障。

3. 电子标签型号规格要求

型号：JT-305型。

尺寸：（长）135×（宽）21×（厚）12.5mm。

制造商／芯片：Alien/higgs3。

符合标准：ISO/IEC 18000-6C、EPCglobal UHF Class 1 Gen 2。

存储容量：64字节。

适用载波频率：860～960MHz。

工作模式： 无源。

使用寿命： 写10万次，数据保存10年。

读取距离：5米以上。

配对读写器技术参数要求：

1、符合标准：遵循EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C协议技术参数。

2、输出功率：+10.0 到 +30.0 dBm (POE供电)，+10.0 到 +32.5 dBm（外部电源供电），功率可调。

3、-82dBm业界最高接收灵敏度，接收灵敏度可调。

4、2个收发一体RP TNC天线接口IEEE 802.3af POE或者 +24 VDC@800mA外部电源供电。

5、4输入端口，光隔离 3-30V；4输出，光隔离 0-30V，非隔离 5V，100 mA驱动；DB-15接口可外接蜂窝网设备。

6、10M/100M自适应并且具有自动线序交叉功能，RJ-45控制。

7、RS-232管理接口（Cisco console接口）；USB 1.1接口，可外接WIFI模块。

8、IEEE 802.3af POE或者 +24 VDC@800mA外部电源供电。

9、符合IEC IP52、Mil-Std-810G标准，工作环境-20℃到+50℃，相对湿度5%到95%（非压缩）。

4. 主要工程数量表

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子标签制作 | JT-305型 | 个 | 250 | 与CRTM-1型轨道动态检测设备读取采集装置匹配，确保读写精度。 |
| 2 | 电子标签安装 |  | 人日 | 120 | 按6人/天计算，约计20天 1号线一期按请销点程序夜间作业； 1号线二期可随机进行作业 |

5.安装要求

1、电子标签安装人员应掌握轨检车相关知识并具备相关轨道交通专业知识。

2、电子标签安装要求每400-500米安装1个，部分地段根据现场实际情况进行加密约46个，备20个。

3、电子标签应安装牢固，安装于道心内不易积水和不易碰撞的地段。

4、电子对标系统需与1号线一期、二期轨检车检测系统配套

5、安装施工前应与归口部门工务中心联系，制定可行的施工方案。

6. 质量保证

1、质保期自验收完成之日起计算，质量保证期为两年。

2、在上述规定的质保期内，因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，报价申请人应承担一切责任，并根据故障情况进行维修。维修后应重新计算质保期，所发生的一切费用由投标人负担。

3、在质保期内的损坏由报价申请人负责维修和排除，业主将积极予以配合。

4、报价申请人在接到故障申告后须在2小时内响应, 24小时内至现场提供上门维修服务。