# 技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 品牌要求 | 单位 | 数量 | 使用部门/中心 | 线路 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智能语音播报器 | 锦源HOF-F115/RDB， 额定工作电压：AC220V 50Hz； 工作电压范围：AC180V~250V 扬声器额定功率：≥15W 扬声器灵敏度（1m,1w）：90dB，最大120dB 播放声音频响：130-15000Hz 实时时钟格式：24小时制 红外传感器距离：5m±2m 红外传感器视场角：44°X 33° 红外遥控距离：6m左右 红外遥控视场角：120° | 北京锦源 | 台 | 20 | 客运一部机电中心 | 1号线二期 | 不需安装 |
|  | 智能语音播报器 | 锦源HOF-F115/RDB， 额定工作电压：AC220V 50Hz； 工作电压范围：AC180V~250V 扬声器额定功率：≥15W 扬声器灵敏度（1m,1w）：90dB，最大120dB 播放声音频响：130-15000Hz 实时时钟格式：24小时制 红外传感器距离：5m±2m 红外传感器视场角：44°X 33° 红外遥控距离：6m左右 红外遥控视场角：120° 包含相关安装辅件：吊杆（支架）Φ10丝杆；内膨式膨胀螺栓M10；电源线及其它辅材。 外接电源线缆使用三芯，线径1.0方，低烟阻燃材料，线缆敷设时使用金属蛇皮管包裹。 语音播报内容与1号线一期一样，询价发起人提供语音文件。 | 北京锦源（与现场设备配套） | 台 | 15 | 客运二部机电中心 | 2号线一期 | 需安装、调试 |
|  |  | 合计 |  | 台 | 35 |  |  |  |

注：（1）报价申请人所报货物的规格参数及品牌必须与上述要求相符；