# 第三章 用户需求书

| 窗帘采购技术要求 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| 室内电动天蓬帘 |
| 1 | 电机 | 1) 高转速（每分钟不低于17转），快速驱动遮阳产品到达指定位置。 2）低噪音设计：电机采用专门的静音处理工艺，使电机噪音小于35分贝（测试距离小于1m）； 3）质量稳定可靠、使用寿命长：精湛成熟的加工工艺和严格出厂检验程序，保证了电机的极低故障率、返修率，提高了电机的使用寿命； 4）精确限位：所有定位均满足峰值，误差不超过±1.5mm； 5）安全可靠的过热保护：电机内部有过热保护装置，在电机正常转矩范围内，如果卷帘操作动作过频（或连续使用4分钟后）而引起电机过热-电机温度达到140C时（即电机热保护温度为140℃），过热保护装置将自动关掉电源以保护电机，避免电机烧毁等严重后果，电机在几分钟后冷却内部线路能自动复位继续运转； 6）额定扭矩：≥ 55Nm；转速：≥17转/分钟；最大行程：35圈；额定电压：220V；额定电流：1.5A；额定功率：350W；连续工作时间：不少于7分钟；运行噪声：超低噪声≤35db；防护等级（IP）：IP44;安全认证:CE,CCC(提供证书) 参考品牌：尚飞、路创、格宁斯 |
| 2 | 电子控制盒 | 输出持续时间：6分钟 电源频率：50/60Hz 电压：220-240V 保险丝：5A-230W 抱闸线圈输出继电器：最大5A 防护等级（IP）：IP56 参考品牌：尚飞、路创、格宁斯 |
| 3 | 遥控信号发射器 | 频率：433.42MHZ 控制范围：空旷处 200m，隔两道混凝土墙 20m 参考品牌：尚飞、路创、格宁斯 |
| 4 | 玻纤阳光面料 | 颜色：详见样品 面料材质：40%玻纤+60%PVC 开孔率：约3％ 重量：680g/m²±5%； 厚度：0.82mm±0.5mm 抗撕裂强度：经向247N，纬向132N 抗拉强度：经向3102N/5cm,纬向2307N/5cm 节能遮蔽系数：<0.2 甲醛含量：0 燃烧性能：B1级 热能反射率：65％ 室内遮阳系数：0.35 环保性能：符合中国十环认证标准 |
| 5 | 卷管 | 卷管是电动卷帘系统实现其遮阳功能的关键部件，需要考虑整幅帘子的重量问题，同时也必须满足其挠度要求。为减轻系统的整体重量之要求，卷布管将采用铝合金（6063-T5 执行标准GB5237-2000）挤压圆管。卷布管管径为85mm，卷绳管管径为63mm； |
| 6 | 牵引杆 | 牵引杆是安装于天篷帘面料的前部，起着牵引舒展面料的作用。为了使帘子面料运行平稳，舒展平整，牵引杆必须达到一定的强度，其外形规格为41.3*40mm，截面形状为双面弧形，外观大方，表面喷涂处理，材质为铝合金（6063-T5 执行标准GB5237-2000）的挤压杆。 |
| 7 | 支架 | 厚度不小于5.0mm，材料冷扎钢增加支架刚度，安装面50mm×120mm避免承重变形 |
| 8 | 皇冠、尾塞 | 高强度铝合金材质，经久耐用、耐摩擦 |
| 9 | 消防控制箱 | 电压输出：24V；要求电箱安装干电池，接入消防干触点信号 |
| 手动卷帘 |
| 1 | 玻纤阳光面料 | 颜色：详见样品 面料材质：40%玻纤+60%PVC 开孔率：约3％ 重量：680g/m²±5%； 厚度：0.82mm±0.5mm 抗撕裂强度：经向247N，纬向132N 抗拉强度：经向3102N/5cm,纬向2307N/5cm 节能遮蔽系数：<0.2 甲醛含量：0 燃烧性能：B1级 热能反射率：65％ 室内遮阳系数：0.35 环保性能：符合中国十环认证标准 |
| 2 | 制头 | 可通用于左侧或右侧珠链操作，珠帘防缠绕设计，方便更换操作边，配有活动安全锁扣，装卸安全简便安装方便和适用安全。传动比不小于1.75:1。 |
| 3 | 卷管 | 卷管将采用铝合金（6063-T5执行标准GB5237-2000）挤压圆管；抗拉伸强度550RM/MPa，规定非比例延伸强度420Rp0.2/MPa断后延伸7.6%；重金属含量符合国际标准；表面烤漆处理；卷管外径为42mm，壁厚2.2mm，并有10根加强筋，保证在正常使用情况下5米内长期不变形。 |
| 4 | 包边下梁 | 高强度铝合金材质，水滴形状，规格：30mm*9mm，采用包边低杆形式（不露低杆，面料包边），保证下梁永不脱落，能够保持面料平整。 （不允许采用钉书机钉包装带插入的方法） |
| 手动布帘 |
|  | 麻布窗帘 | 颜色：详见样品 成分：80% 亚麻纤维，20%永久阻燃涤纶。 染色牢度指标： (1)耐洗色牢度变色4-5级，沾色4-5级 （2）耐摩色牢度干摩4-5级，湿摩4-5级 （3）耐水色牢度变色4-5级，沾色4-5级 （4）耐光色牢度大于5级。 水洗尺寸变化率：经向-0.9%，纬向-0.1%。 断裂强力：经向1350N，纬向905N。 安全及环保性能： (1)甲醛含量<20（mg/kg）； (2)可分解芳香胺染料<10(mg/kg)； (3) 无异味； 具备布面平整均匀、手感柔软、阻燃性能好（经多次洗涤仍保持阻燃性能）、 耐化学性、抗虫蛀功能、无任何毒性、燃烧时无黑烟，无刺激性气味等特点、要求绿色环保型产品。 |
| 2 | 遮光衬布 | 颜色：详见样品 成分：100%涤纶。 染色牢度指标： (1)耐洗色牢度变色4-5级，沾色4-5级 （2）耐摩色牢度干摩4-5级，湿摩4-5级 （3）耐水色牢度变色4-5级，沾色4-5级 （4）耐光色牢度大于5级。 水洗尺寸变化率：经向-0.9%，纬向-0.1%。 安全及环保性能： (1)甲醛含量<20（mg/kg）； (2)可分解芳香胺染料<10(mg/kg)； (3) 无异味； 具备布面平整均匀、手感柔软、阻燃性能好（经多次洗涤仍保持阻燃性能）、 耐化学性、抗虫蛀功能、无任何毒性、燃烧时无黑烟，无刺激性气味等特点、要求绿色环保型产品。 |
| 3 | 布帘轨道 | 颜色：详见样品 轨道：象牙白电泳表面处理，截面壁厚≥0.8mm，保证3米不弯曲。轨道内置静音消声条，轻滑无声，重金属含量检测符合ROHS指令/65/EU，不含镉、铅、汞；盐雾试验符合GB/T10125-2012国标10级标准。 拉伸强度：MPa≥30。断裂伸长率：≥6%。单位长度质量：≥0.125kg/m,维卡软化点≥60℃。 托架：采用1.2mm钢板材料精制而成，自锁式卡键结构，表面烤漆喷涂处理，结实美观，绿色环保。 滑轮：材质为超强尼龙材质，采用原生树脂，双轮片滚轮式滑动性良好，拉启窗帘流畅，D环采用304不锈钢，不易生锈。（单个滑轮的安全符合：3KG/各，滑轮的破坏符合：20KG/个） 安装技术工艺：每一米轨道配制滑轮8-10个，每一米轨道配3-4安装码，轨道超出窗宽左右各10cm，充分保证窗帘布拉动顺畅、牢固度强经久耐用。 |

窗帘预测数据

| 类型 | 需求数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 室内电动天蓬帘 电机指包括电机、电子控制盒、遥控信号发射器在内的所有相关辅材和配件 玻纤阳光面料指包括面料、卷管、牵引杆、支架、皇冠、尾塞在内的所有相关辅材和配件 消防控制箱指包括主体在内的所有相关辅材和配件 |
| 玻纤阳光面料 | 150 | 平方米 |
| 电机 | 12 | 台 |
| 消防控制箱 | 1 | 个 |
| 手动卷帘 玻纤阳光面料指包括面料、卷管、制头、包边在内的所有相关辅材和配件 |
| 玻纤阳光面料 | 85 | 平方米 |
| 手动布帘 |
| 麻布+遮光衬布 | 150 | 平方米 |
| 布帘轨道 | 40 | 米 |

注：1、表中面积为预测数量，实际安装数量根据后期测量安装为准；

2、报价包含所有人工、安装、运输、敷料、安装调试、电源布线、特殊结构件及脚手架等费用；

2、参考品牌的货物，是谈判发起人认可的产品，谈判申请人应予积极响应。谈判申请人如果未选择参考品牌及产品，所报产品的性能参数须等同于或优于谈判发起人要求，而且必须在技术响应表中说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料，并经谈判工作组三分之二以上评委认定谈判申请人响应的品牌不低于谈判发起人提供的参考品牌。