# 第三章 用户需求书

1.项目概况

转辙机作为重要的信号基础设备，它对于保证行车安全，提高运输效率，改善行车人员的劳动强度，起着非常重要的作用。宁波市轨道交通2号线一期工程信号系统采用的转辙机为ZDJ9型，由于转辙机本身防水性能不佳，雨水容易沿杆件流入机内，导致转辙机出现内部部件腐蚀、接点氧化等现象，降低转辙机机械及电气性能，严重影响设备使用，危及行车安全。

通过增加转辙机防雨罩等措施，可以有效地防止雨水渗入，改善设备工作环境，减少设备磨损，延长转辙机部件工作寿命，减少成本消耗，带来安全效益及经济效益。

本章所指“买方”即谈判发起人，“卖方”即谈判申请人。

2. 规范和标准

2.1谈判申请人所提供的设备应主要采用（不限于）中华人民共和国国家标准(GB)和UIC标准，并至少满足如下标准或规范：

a)	UIC------国际铁路联盟标准

b)	IEC------国际电工委员会标准

c)	IEEE ------电气与电子工业协会标准

d)	ETA------电子工业协会标准

e)	ISO------国际标准组织标准

f)	SI--------国际标准单位

g)	GB-------中华人民共和国国家标准

2）谈判申请人应按最新的国际标准、国家标准、行业标准及企业标准设计、生产产品。

3）本设备的设计制造所使用的材料、部件或产品必须满足国家强制性执行的标准和强制性产品认证等，。

4）在合同生效日期将使用适当的有效最新标准。

3. 项目范围

3.1	施工范围

本次施工涉及道岔73组，其中正线8组（双机外锁闭），黄隘车辆段43组（单机内锁），东外环停车场22组（单机内锁），共计需转辙机防雨罩90套。

3.2	配合部门

宁波轨道交通运营分公司维修工程部通号二中心人员配合施工。

3.3	实施方案

1）调查道岔情况，对道岔周边安装环境进行摸底。

2）在车辆段和停车场各选1组道岔，更换防水羊毛毡，增加防雨罩、干燥剂等措施，观察放进水效果、机内干燥情况，并确保安装牢固性。

3）确认安装方法有效，且效果良好；若效果不好，需对防雨罩外观进行改善。

4）进行批量安装。

3.3.1 施工流程图

3.3.2安装效果图

图1杆件覆盖安装类型

防雨罩应安装方便、拆卸方便，且不应反光，造成视觉污染。

3.4	现场安全注意事项

作业前召开班前会，进行安全交底，施工人员需佩戴劳动防护用品，着装规范，施工作业过程中听从施工负责人指挥安排，施工负责人对施工作业全程跟踪把控，发现违章作业立即停止作业。施工作业结束后，施工方对施工现场进行检查和清理，及时出清人员、物料、工具。

3.5	环境条件

大气环境条件：

	气候类型：亚热带湿润季风气候

	多年平均气温：16.5℃

	极端最低气温：-11.1℃

	极端最高气温：41.2℃

	平均相对湿度：81％

	平均年降水量：1700mm

	最大降水量：1900 mm

	平均年日照：1900h

	年平均风速：5.6m/s

	极大风速：52m/s。

工作环境条件：

	环境温度：-15℃～+45℃

	相对湿度：日平均值不大于95％；月平均值不大于90％(25℃)；有凝露发生

	海拔高度：≤1000m

	地震烈度：7度，水平加速度0.25g，垂直加速度0.125g

	振动：f<10Hz时，振幅为0.3mm；10Hz<f<150Hz时，加速度为0.1g

	平均雷暴日数：75日/年

	污秽等级：户内Ⅲ级，按沿海地区考虑。

4. 设备主要技术要求

4.1	主要功能指标

1）防雨罩应能与ZDJ9型（含内锁型、外锁型）转辙机配套使用，且不得对转辙机杆件的动作造成影响。

2）防雨罩应便于安装、拆卸和维护保养，具体安装方式需配备详细图片、文字说明。

3）防雨罩防雨效果好，应能提升转辙机防水防尘等级。

4）防雨罩应具有防掀起功能，左、右装通用。

5）防雨罩应能适应于列车速度在200公里/小时以下线路。

4.2	主要技术要求

1）一般配置要求表示杆长度参考值为310mm。

2）防雨罩安装后，不应对站务人员手摇道岔操作造成妨碍。

3）防雨罩材质采用不锈钢或镀锌材质，其外观、附着强度、盐雾腐蚀性能、耐水性能和抽样要求应按GB/T 18684-2002的规定。

4）安装螺丝、配件应采用不锈钢或镀锌材质。

5）防雨罩需通过国家铁路部门和相关行业机构认证。

6）防雨罩应牢固，强风天气不应产生位移，造成卡阻。

7）防雨罩应包含4个及以上固定点，采用活结螺栓锁扣（参考转辙机锁扣）。

8）防雨罩不应采用反光材质，以免影响司机瞭望。

5. 系统实施要求

5.1	主要材料清单

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌/型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雨罩 | 与现用ZDJ9配套，不锈钢或镀锌材质，参考：天津信号工厂、常州市武进顺达铁路工程配件有限公司 | 套 | 90 | 知名厂家 |
| 2 | 固定螺栓 | 与防雨罩匹配，不锈钢或镀锌材质，每套含4组以上固定点 | 套 | 100 | 10套备用 |

备注：上表仅列出了主要的材料清单，谈判申请人需要提供完整的材料清单，并进行分项报价。

5.2	主要工作量

施工及安装所需工作量

| 序号 | 项目名称 | 项目特质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雨罩安装 | ZDJ9型 | 套 | 90 |
| 2 | 固定螺栓安装 | 与防雨罩匹配，不锈钢或镀锌，每套含4组以上固定点 | 套 | 90 |

施工及安装所需人员

| 序号 | 项目名称 | 项目特质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工管理人员 | 现场管理 | 人 | 1 |
| 2 | 现场安全管理 | 安全管理 | 人 | 1 |
| 3 | 施工人员 | 现场施工 | 人 | 2 |

5.3	基本要求

主要材料清单中的参考品牌、型号规格是谈判发起人认为最适合本项目的产品，谈判申请人应予积极响应。谈判申请人如果未选择参考品牌及产品，所报产品的性能参数须等同于或优于谈判发起人要求，而且必须在技术响应中说明偏离情况并提供有关技术参数对照资料，并经评委会三分之二以上评委认定谈判申请人响应的品牌不低于谈判发起人提供的参考品牌，否则按无效文件处理。

5.4	工具

5.4.1谈判申请人提供给谈判发起人或在工程中使用的工具和测量仪器必须经过具有相关资质的计量部门的认证并附有标记，且在认证有效期内；新的和调整过的精密工具和量具，在投入使用之前应进行校准。

5.4.2 若安装过程涉及专用工器具的，谈判申请人应根据设备数量，随机配备一定比例的工器具。

5.5	图纸及技术文件

5.5.1谈判申请人所提供的文件应包含纸质文件五套、电子文件一套，文件版本要求Office2003版、图形文件AutoCAD2004以上版本，具体清单按第6.1条规定提供。

5.5.2谈判申请人在确认成交后必须尽快提供可行的设计方案和设计图纸，以供谈判发起人审核及确认。

5.6	安装调试要求

5.6.1总体要求：谈判申请人承担的安装调试必须按照有关的国标、施工设计图和规范、工厂文件、技术条款要求施工和验收。特种设备与器材的安装，谈判申请人应按国家、浙江省、宁波市有关规定办理所需证件，并保证这些设备与器材的安装能顺利通过有关部门的验收。谈判申请人在施工时有责任和义务配合其它的专业设备的安装、调试、试验，相关费用包含在谈判报价内。

5.6.2谈判申请人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

5.6.3谈判申请人应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

5.6.4谈判申请人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害谈判发起人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。谈判申请人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

5.6.5谈判申请人应按谈判发起人的要求在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。所有界面的协调与配合工作的费用包含在谈判报价内。

5.6.6谈判申请人应当清楚地估计到施工期间外界可能对工程施工产生的各种干扰，包括其它项目施工产生的相互干扰和影响，并保证主动协调这些干扰，尽最大可能地避免和减少这些干扰对本合同工程施工造成影响。

5.6.7谈判申请人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。除必须谈判发起人出面的情况外，谈判申请人应负责协调施工期间外界的各种干扰，尽可能地将干扰减少到最少程度。

5.7	其他义务

5.7.1在工程实施过程中，严格执行省、市颁发的相关规定，切实加强外来务工人员管理，保障农民工的合法权益。若在施工期间，由于谈判申请人的责任发生违法、违规事件，一切后果由谈判申请人承担。

5.7.2在工程实施过程中，若与其他项目施工单位发生交叉施工时，必须听从谈判发起人的协调、指令与要求。因谈判申请人擅自行动造成其他项目施工单位实施工程受损或受影响，应予及时恢复，谈判发起人有权给予处罚。

6. 文件(含图纸)

6.1	技术文件和图纸

6.1.1设备的技术文件和图纸应包括以下内容：

1）技术文件。

2）设计及安装图纸。

3）技术文件和图纸的确认。

4）技术文件和图纸的交付。

6.1.2谈判申请人提供的技术文件和图纸应充分和详细说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件型号、规格和技术参数以及制造厂商，使谈判发起人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

6.1.3为了完成设备与其他相关设备的接口，所需要的有关技术文件及图纸，当需要和要求时，应尽快提供。

6.1.4技术文件和图纸（纸质和电子文档）均采用中文或英文（附中文译稿）。

6.1.5其他

谈判申请人应提供但不限于上述要求的技术文件及图纸，并参照6.1.1条和6.1.2条的原则要求，提供更充分的技术文件和图纸资料。

7. 进度计划、项目和质量管理

7.1	进度计划管理

1)	根据宁波轨道交通的总工期策划，该工程须在合同签订后2个月内完成供货安装调试。

2)	谈判申请人按照上述工期安排，提供完整的项目进度计划。

3)	根据工程建设进展的特殊情况，为满足整体进度的需要，必要时谈判发起人提出加速或延迟进度的要求，谈判申请人必须响应。谈判申请人在收到谈判发起人加快或者延迟进度的通知后，要调整人员组成，保证进度的要求。具体进度和工期在听取谈判发起人的意见后安排决定。上述所涉及的费用已经包含在合同总价中。

7.2	项目管理

7.2.1项目计划：

谈判申请人应在合同的各个执行阶段向谈判发起人提交有关合同的执行计划和报告等，供谈判发起人确认。

7.2.2合同执行阶段：

	设计（包括设计联络和确认）；

	制造（包括工厂试验和出厂试验）；

	包装运输（包括到货检查）；

	安装（包括开箱验收）；

	调试；

	初验收；

	质保期；

	验收；

7.3质量管理

谈判申请人应有完善的质量保证体系，合同设备的设计制造、安装全过程（包括原材料的选用、外购件选用及安装调试）应纳入质量保证体系。谈判申请文件中应提供质量保证体系（包括谈判申请人应对合同设备设计、制造、验收及出厂、安装全过程，制定详细的质量保证计划）。在合同执行期间，谈判发起人可以随时检查质保体系中的任一环节。如发现检验不符合要求，谈判申请人应重新选材，并重新检验，直到所有材料被证明符合要求，才能开始生产，但不得影响项目进度执行。

8. 检查、验收及监造

8.1	设备的检查程序

8.1.1零件、部件的检查

谈判申请人应根据有关规章对外购零件、部件的设计、制造和验收进行检查。

8.1.2工厂检查

谈判申请人根据最终设计进行设备的工厂检查，以保障设备的质量。

8.1.3出厂检查

谈判申请人进行设备的出厂检查，以保障设备的质量和完整性。

8.1.4开箱检查

谈判申请人负责进行设备到达宁波后的开箱检查。

8.1.5安装检查

设备安装结束后，由谈判申请人进行安装检查，以保证安装质量。

8.2	设备的验收程序

在质保期内当设备出现不能满足精度及性能的情况，通过更换新部件不能恢复时，整套设备将视为最终验收不合格。在质保期内同一部件由于故障而更换2次，该部件将视为不合格。在质保期内同一型号在不同部位的部件因故障而更换3次，该部件将视为不合格。

8.3	检查、试验、验收规范及条件

8.4.1设备的检查，试验及验收均由谈判申请人提出相应的“试验规范”文件，列明项目、程序、方法、依据标准、使用仪器以及有关条件，保证各项试验及验收按时进行。各项“试验规范”由谈判申请人提早交给谈判发起人审查。

8.4.2检查、试验、验收所需仪器、仪表、工具均由谈判申请人提供，并应能满足试验、验收的要求。

9. 质保期及后续服务

9.1	质量保证

9.1.1一般要求：

1)	无论是否能从供应商得到保修，谈判申请人确保对各种设备提供保修。谈判申请人确保设备不受设计、材料、零部件和工艺方面缺陷的影响，并且满足合同中规定的功能要求；保修费用已包含在合同总价中。

2)	质量保证期为自本工程安装调试验收合格后2年。

3)	在质量保证期内，谈判申请人安排资深人员追踪所供设备的运行性能。需要时，为谈判发起人提供设计并执行修改，以保证在正常维护条件下完成规定的服务。

4)	在质量保证期内，如果谈判申请人收到谈判发起人通知后三十(30)天内未能开始进行修改、替换或修理损坏的材料、部件和工艺，则谈判发起人可自行选择修改、替换或修理损坏的材料、部件和工艺。由谈判发起人完成的、谈判申请人保修项下的损坏之修改、替换和修理等费用由谈判申请人负担。在所有情况下，由谈判发起人完成的修改、替换或修理并不解除谈判申请人的任何责任。

5)	谈判申请人在收到谈判发起人移交的故障件之后，应尽快组织修复。谈判申请人承诺收到损坏部件，应同时把替换件交给谈判发起人使用，50日内将损坏件修复好交付谈判发起人，谈判发起人再将替换件归还谈判申请人。

9.1.2质量保证的内容和义务：

1)	在质量保证期内，谈判申请人对谈判发起人的供货履行以下规定：

a.保证故障清查和排除；

b.保证更换出现异常而不符合本合同或设计文件要求的部件；

c.如果发现的异常问题反复出现或其后果对安全有影响，则谈判申请人应要求进行调查并整改以使其符合要求；

2)	如果发现的故障起因属于：

a.	材料质量问题；

b.	零部件设计和生产中出现的严重缺陷；

c.	对某些零部件(最小可更换单元)的更换和修理超过同类产品在同类型号零部件中的更换率为5%时。

谈判申请人尽快用完好的零部件来替换相同功能的全部零部件，且费用由谈判申请人负担。

3)	质量保证期内谈判申请人有义务对有缺陷零部件进行调查研究、拆卸、更换和重新安装。这一合同义务包括谈判申请人人员出差费用、包装和运输费用以及进行修复和更换所需的工具费用。

4）谈判申请人将对质量保证期内因修改设备引起的安全和故障负全责。

9.2	质量保证期

1)	质保期自本工程安装调试验收合格之日起计。

2)	在质保期内更换的部件，当新部件补充后，该部件的质保期从部件被接受之日起重新计算。

9.3	质保期后服务

质保期过后，谈判申请人有义务提供相关的维修服务，并明确维修服务的流程和方法，以确保在设备的生命周期内，谈判发起人按照此要求进行维护后不降低设备的可靠性，在收到谈判发起人维修服务请求后，谈判申请人必须做出响应，提供服务。