# 技术要求及数量表

| 序号 | 物资名称 | 参考规格、技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | GPS悬停精度 垂直：±0.5 m 水平：±1.5 m 最大旋转角速度 俯仰轴：300° /s；航向轴：150° /s 最大俯仰角度 40° 上升速度 6 m/s 下降速度 垂直：4 m/s；斜下降：4 － 9 m/s 水平飞行速度 94 km/h 或 26 m/s 最大起飞海拔高度 普通桨：2500 m；高原桨：5000 m 可承受风速 10m/s 最大飞行时间 27 min（使用Zenmuse X4S） 工作环境温度 -20°C至 40° C 配件：遥控器、遥控器挂带、电池原装2块+另配2块、microSD卡 64GB、充电设备 参考型号：大疆 "悟" INSPIRE 2 | 套 | 1 | 大疆 蓝天飞扬 3D Robotics |
| 2 | 无人机镜头 | 安装方式 可拆式 可控转动范围 俯仰：+30°至－90°，平移：±320° 结构设计范围 俯仰：+50°至－140°，平移：±330°，横滚：+90°至-50° 最大控制转速 俯仰：90°/s，平移：90°/s 传感器：CMOS，4/3” 有效像素：2080万 曝光模式 程序自动曝光，手动曝光，快门优先曝光，光圈优先曝光 曝光补偿 ±3.0（以1/3 为步长） 测光模式 中央偏重点测光，点测光（点测光区域可选12x8） 电子快门速度 8－1/8000秒 白平衡 自动（AWB），晴天，阴天，白炽灯， 日光灯，手动白平衡（2000K-10000K） ISO范围 100 – 6400（视频）100 – 25600（照片） 抗闪烁 自动，50Hz，60Hz 需能与无人机搭配使用！ 参考型号：禅思 Zenmuse X5S（含镜头） | 套 | 1 | 大疆 Panasonic Olympus |
| 3 | 拍摄云台 | 续航时间 3小时 工作环境温度 -15° C ~ 50° C 重量 2.3kg (5.07磅)，含把手重量 负载重量(参考值) 3.6kg (8磅) 角度抖动量 ± 0.02° 最大可控转速 旋转方向: 90°/s 俯仰方向: 100°/s 横滚方向: 30°/s 参考型号：大疆 如影Ronin-M | 个 | 1 | 大疆 万德兰 格莱德康 |
| 4 | 指向性话筒 | 频段：20Hz ~ 20,000Hz 灵敏度：-32dB re 1V/Pa (25mV @ 94db SPL) ±2dB @ 1kHz. 输出阻抗：200Ω 等效噪音：16dBA SPL (per IEC651) 最大输出：7dBu (@ 1kHz, 1% THDinto 1kΩ) 动态范围：119dB (per IEC651) 最大声压级：135dB 信噪比：78dB SPL (per IEC651) 配件： XLR话筒适配器、话筒减震架、话筒防风毛衣、 3米挑杆 参考型号： 罗德RODE NTG4 专业话筒 | 套 | 1 | 罗德 铁三角 SONY |
| 5 | 四芯话筒音频线 | 长度：5米 标称外径：5.0mm 导体数：4 导体D.C.R:10.7Ω/100m 标称电容：164~222 pF/m 横截面积(AWG)：0.18(25) mm²/(AGW) 导体构成：16/0.12A Q'ty/mm 参考型号： Canare(佳耐美) L4E5AT含卡农公母接头 | 套 | 1 | Canare(佳耐美) RODE罗德 Mps |
| 5 | 直播自拍杆 | 伸展长度：约70cm 收缩长度：约18cm 重量：约130g 参考型号：小米自拍杆 | 个 | 6 | 小米 华为 OPPO |
| 6 | 摄影补光灯 | 功率：200ws 光通量：23000lm 显色指数：Ra>90 色温：5500°k±200°k 使用寿命：>100000H 配件：柔光箱、灯架、打光板、场记板、 摄影背景布2米*2米 参考型号：金贝LED摄影灯太阳灯 EF-200 | 套 | 2 | 金贝 爱玲珑 保富图 |

注：（1）表中数量为预计使用总量，按照每批次实际采购数量结算。

（2）供应商所报型号的参数不得低于参考型号，报价中包含安装需要的一切附件

（3）报价包含所有人工、安装、运输、敷料、安装调试、电源布线等费用