# 技术要求及数量表

| 序号 | 产品图片 | 产品名称 | 规格型号(高*厚*长) | 单位 | 数量 | 门体参数材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 不锈钢伸缩门 含门头电机 | 伸缩门尺寸：1600*600*2000 门头电机推荐型号： BSH-370及以上 百胜、威捷、晶源 | 米 | 20 | 伸缩门参数： 一、移门全身采用上海宝钢304不锈钢型材，经焊接、打磨、抛光处理，使其外观更加牢固、美观。门体高度为1600mm，门体间距为360mm，门体轮中距为780mm，门体最大总宽度为960mm。主料管规格大于等于60*50/壁厚大于1.2mm； 二、门头装有滚动显示屏、防撞红外探头和蓝牙远距离控制装置，加装智能红外线防爬装置； 三、采用抗风地盘，底轮采用内八字铸铁轮，经久耐用。 四、启闭速度10-30米/分 门头电机参数： 一、技术参数：输入电压：150V—260V 50HZ、 电机功率：370W、电机转速：1400r/min、 输出转速：46.6r/min 、启动电流≤3.5A 二、主要特点： 1.超低压运行时工作电压有150V时，输出功率可达原设计50%以上，180V即可正常工作； 2.电机内部设置过热保护器，电机连续运行后温度达到额定值时，电机自动断电，进入保护状态； 3.本机设有快速离合器，停电时只需将离合器手柄旋转100度即可人力推动大门； 4.整机运行稳定，停车无惯性，限位准确。 5.遥控功能 （含一套台式控制器，两个遥控器） 三、推荐品牌：百胜、威捷、晶源 |

注：（1）伸缩门整体质保3年，电机质保5年，同时每半年保养一次。

（2）供应商所报型号的参数不得低于参考型号，报价中包含安装需要的一切附件

（3）以上报价包含原伸缩门拆卸运输丢弃费用和原地面缺损修复及其他安装相关（安装、调试、管线布埋、质保等）所有费用