宁波市轨道交通集团有限公司运营分公司

无纸化会议系统（二期）

需求部门：企业发展部

2018年8 月 8 日

# 第一章 系统需求

### 项目背景

无纸化会议系统可提供丰富的会议功能，协助会议主办方对整个会议流程进行高效便捷的控制，对会前准备，会中管理以及会后归档操作提供多种服务功能，保证会议正常、有序、安全地进行。该系统配备会议应用，可支持常见的会议功能，又集成有高级会议功能，充分满足参会者的各项需求。在整个会议过程中，可为参会人员提供绝佳的数字化办公，体验文稿滑屏、拖动、缩放等特效。所有的操作均通过一台终端完成，减少了纸质文件的使用，极大推进无纸化会议办公水平的发展与进步。

## 现状及需求分析

根据对目前需求的了解，宁波市轨道交通集团运营分公司已经购置了一套无纸化会议系统，该系统设置有移动移动式无纸化多媒体会议终端25台，客户端软件25套，无纸化全数字会议控制主机1台，无纸化会议平台服务管理软件1套，信息共享器1套。

系统为新一代具有交互功能的无纸化会议系统，全面支持会议表决投票、多媒体播放、Office文稿、上网、等多项常用会议功能；集成同步文稿演示、手写批注、共享到投影仪等高级无纸化会议功能；支持后台配置共享文档、共享视频供终端查阅、播放、文稿演示过程中，可以将演示过程同步到各终端屏幕，也可共享到投影仪、各终端可以选择同步观看文稿演示，也可以一键切换到独立查看文稿模式。支持会议内容存档，可设置会后清空或者留存档案，具有组合型功能配置，覆盖会前、会中、会后全部流程，提供高品质会议服务，助力实现会议无纸化。

为了满足现状业主对无纸化会议系统对新需求，本次新增平板电脑14台（其中安卓系统2台，Windwos系统12台），无纸化客户端软件14套。

# 第二章 系统功能和要求

## 主要功能介绍

### 会前准备

### 分级管理

系统采用分级管理机制，可以添加多各账户，且可以设置每个账户的具体权限包括系统的各个功能和上传的内容。

- 会议概况编辑及设置会议基本信息

- 设置会议主题、主持人、会议秘书、会议服务、会议时间、会议地点。

- 可以将会议的相关信息以系统信息的方式推送给参会人员。

- 与会者编辑  编辑参会人员列表

- 添加、修改、删除与会人员

- 支持导入导出与会人员

- 设置每位与会人员的操作权限（签到、投票、发言、主持）

- 编辑参会人员单位、职称、座位号信息以及可更换图微LOGO

- 文件分发上传会议文件

- 编辑文件分类（上传PDF\PPT\Word文档）,但整屏显示全部以JPG格式显示

- 编辑会议文件列表（对应每种会议文件格式的列表）

- 会议设置 设置及管理会议投票

- 编辑会议投票标题、选项、说明、类型

- 设置每个投票的权限

- 控制投票的起止时间

- 首页设置 设置开机欢迎界面

- 自定义背景图片

- 设置会议主题、座位、姓名、职务等信息的显示方式（字型字号字的颜色及布局）

- 保存设置后实时生效

- 视频管理 配置视频直播、点播

- 上传视频文件

- 配置流媒体源

### 会中功能

- 会议签到

- 进入会场连接连接所在会场无线内网自动连接无纸化系统，然后进行相对应人员签到

- 一键触摸，快速签到，后台自动记录签到状态。

- 签到状态统计结果可直接导出为excel文件。

- 参会人员显示

- 以列表的形式显示与会者人员的坐席号、姓名、单位、职位、签到时间

- 支持与会者列表信息的导入导出（Excel格式）

- 会议文件显示

- 支持文件分类(word\Excel\PPT\PDF 等)

- 支持各种办公文件格式

- 同步现场 支持打开文档并同步共享演示文档

- 支持打开并查看文档

- 支持批注文档并保存

- 支持强制同屏以及申请同屏到其他终端

- 支持共享演示文档到投影仪

- 投票表决提供会议现场的投票表决功能

- 支持投票列表、投票说明描述

- 投票形式支持自定义（多选一，多选多）。

- 支持多种投票模式（记名/匿名/弃权）。

- 投票结果自动统计、图形化显示。

- 会议意见汇总

- 会议中迅速汇总每个议题的相关修改或批注意见。

- 同屏投射修改意见或批注。

- 在汇总后能签字确认。

- 视频服务 播放视频文件

支持服务器上多种视频文件格式的播放。

### 会后归档

- 会议归档

- 可选需要保存的内容

- 可保存为文件夹目录

- 可保存为压缩包

- 外接电脑演示支持

- 支持外接PC电脑

- 外接PC电脑可以共享桌面到每个无纸化终端

- 外接PC电脑可以共享桌面到投影仪

### 无纸化会议系统客户端软件要求

- 采用平板电脑作为终端的硬件载体

- 以安卓系统或者Windwos作为终端的操作系统。

- 液晶屏为电容屏多点触摸式，查看及操作简单、便捷，系统可支持手写板。

- 显示界面采用模块化设计，即点即用可以随意切换，最大程度地简化用户操作步骤。

- 全面支持会议表决投票、多媒体播放、Office文稿、上网、等多项常用会议功能

- 集成同步文稿演示、手写批注、共享到投影仪等高级无纸化会议功能

- 支持后台配置共享文档、共享视频供终端查阅、播放

- 文稿演示过程中，可以将演示过程同步到各终端屏幕，也可共享到投影仪或电视机等设备上

- 各终端可以选择同步观看文稿演示，也可以退出同步演示进行自由异步查看文稿，但当需要做到同步跟随功能

- 视频点播支持多种音视频格式，允许在移动存储设备以及服务器端之间实现切换

- 千兆骨干网可满足多点流媒体并发需求，全面支持全高清1080p流媒体视频播放

- 支持会议内容存档，可设置会后清空或者留存档案

- 支持后台集控，统一强制切换签到、呼叫、投票、视频、文稿界面及人名显示等功能

- 支持系统实现远程控制，远程诊断，自动更新和升级

- 该系统覆盖会前、会中、会后全部流程，提供高品质会议服务，助力实现会议无纸化

### 无纸化会议系统终端设备要求

- 不低于10.1英寸高清屏，分辨率不低于1920*1200；

- 电容屏多点全屏触控，可滑屏、拖动、缩放；

- 支持强大的无纸化会议控制应用功能：包括首页编辑、会议签到、视频播放、个性化呼叫服务、会议信息及与会者信息查看、会议投票、上网服务、同步演示（支持多台客户端同步演示过程中分别批注、保存，支持同步至投影幕或其他终端）。

- 后台集控，统一强制切换文稿界面

- 会议系统可实现远程控制，远程诊断，自动更新和升级

- 全面支持会议表决投票、多媒体播放、Office文稿、上网、等多项常用会议功能

- 支持后台配置共享文档、共享视频供终端查阅、播放

- 文稿演示过程中，可以将演示过程同步到各终端屏幕，也可共享到投影仪

- 各终端可以选择同步观看文稿演示，也可以退出同步演示进行自由异步查看文稿

- 专业时尚的UI设计，最大程度地简化用户操作步骤，增强用户体验,主界面通过后台设置可以自定义图标；

- 视频点播支持多种音视频格式，允许在移动存储设备以及服务器端之间实现切换

- 千兆骨干网可满足多点流媒体并发需求，全面支持全高清1080p流媒体视频播放

- 支持会议内容存档，可设置会后清空或者留存档案

- 组合型功能配置，覆盖会前、会中、会后全部流程，提供高品质会议服务，助力实现会议无纸化

### 无纸化会议系统控制软件要求

- 采用高稳定性的CS架构设计，安全性强，支持无人值守模式运行；

- 安装在无纸化控制主机上，提供无纸化系统会前、会中、会后所有功能的后台操作，包含会议服务软件、文件管理软件、大屏幕控制软件，该系统功能模块可自定义修改和增减；

- 支持后续会议室系统点位和会议室位置的扩展。

- 标准连接，系统拓扑结构简单，所有同步数据、文稿、视频统一走WIFI，实现了纯无线的组网连接。控制主机可以输出一路VGA到大屏幕或投影仪，用于输出同步文稿、同步电子白板、同步批注。标准连

带中控

第三章 系统配置清单及服务

- 设备及系统清单

| 序号 | 设备 名称 | 型 号 | 主要配置及性能 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无纸化会议系统终端 |  | 10.1寸液晶屏，分辨率1920*1200，IPS高清屏，电容式触屏，多点式触屏，可滑屏、拖动、缩放；处理器：海思930 8核处理器；运行内存3G；储存64G，支持TF卡扩展最大128G；支持WIFI和LTE4G网络；内置安卓5.1版本，前置500W,后置1300W摄像头、电池容量：6660毫安，支持指纹识别功能；设备自带原装电容笔；配备设备皮质保护套和保护膜。 | 台 | 2 | 华为、联想、三星 |
| 2 | 无纸化会议系统终端 |  | 12寸液晶屏，分辨率不低2160x1440像素，216PPI（每英寸像素点）；处理器 Intel 酷睿M3 7Y30；支持多点式触摸屏，IPS屏幕，178度广视角屏幕，可滑屏、拖动、缩放；2芯锂电池；支持智能指纹识别功能；续航时间9小时，内存不低于4G；存储不低于128G;预装正版Windows10；原装棕色键盘。 | 台 | 12 | 联想、华为、三星 |
| 3 | 无纸化会议客户端软件 |  | 电子桌牌功能说明：显示参会人员的姓名，引导参会人员进入指定位置就坐。支持主屏和背屏后台一套软件刷新铭牌显示内容。主讲具有电子锁屏功能，以防止没进入会议误操作。 一键会议签到功能说明：实现所有参会人员原笔记签到，自动记录、统计会议出席情况，可导出参会人员签名。 原笔迹签到功能说明：实现所有参会人员原笔记签到，自动记录、统计会议出席情况，可导出参会人员签名。 会议信息功能说明：为使会议顺利召开所做的内容和程序工作，是会议需要遵循程序。它包括两层含义，一是指会议的议事程序，二是指列入会议的各项议题。 参会人员及签到统计功能说明：在右侧点击参会人员可以查看当前会议的参会人员。桌牌号前面显示有红色话筒图片的为会议当前的主持人。主持人可以在这个页面进行主持人的切换，方式为点击该参会人员的名称即可将主持人切换给该参会人员。如有预设为，点击切换后，网络摄像机会及时转动到切换的主讲人。 会议资料功能说明：可以通过后台服务器上传资料或者通过局域网内网络进行上传资料； 同步演示功能说明：参会人员开会时，通过稳石无纸化会议系统实现与主讲人共享文件。同步共享根据不同的使用场景有多种的共享模式；支持多台客户端同步演示过程中分别批注、保存。其中必须有强制同屏功能 主讲人员具有强制同屏功能。所有参会人员浏览文件时左边必须具有页码显示，右边具有进度下拉条 电脑桌面共屏分享：功能说明：与会者可通过电脑桌面回到系统桌面菜单进行常规电脑操作。 电子白板功能说明：用于会议讨论，参会人员可同时在电子白板上进行圈划、书写、标注；标注后的内容可以保存在本地PC上面进行浏览，支持在白板上打开图片和设计图纸； 参会人员实时共享白板上书写的内容。 会议服务功能说明：方便参会人员在位置上通过稳石无纸化会议系统呼叫服务员，其呼叫的信息会显示到服务人员的终端上。能保持会议流畅性。 多账号管理功能说明：支持多管理员和超级管理员，不同管理员创建的会议互相保密。超级管理员有管理所有会议的权限。 会议纪要功能说明：用于记载和传达领导的办公会议决定和决议事项。如其中涉及有关部门的工作，可将会议纪要发给他们，并要求其执行。该功能可由秘书端设制权限，特殊部门会议内容可设置成禁止下载。 短信交流功能说明：短信交流分一对一，一对多的交流方式。方便参会人员在会议进行中的临时通知、提醒、小范围交流等。 。 本地视频功能说明：主讲人点击本地视频可将所有人同步到本地视频页面，可以观看会议前 提前上传的视频文件，控制所有与会者同时播放、暂停和快进。 网页浏览功能说明：与会者可在系统内进行网页浏览。 后台可以通过设置主界面按纽数量； 支持Windows和安卓系统同时运行一个平台。 支持能与原有无纸化系统进行完美对接。不需要增加后台硬件设备。 | 套 | 14 | 稳石、TOVANO、TOG |

注：1.一年原厂质保；2.必须完全兼容之前的无纸化会议系统；3.系统使用无有效期。