# 用户需求书

- 项目概况

1.1 项目名称

宁波轨道交通1号线二期、2号线一期车站综合资讯地图、出入口资讯图等更新和制作项目

1.2 项目范围及内容

- 1号线二期工程概况：宁波轨道交通1号线二期起点为邱隘东站，经五乡站之后于北仑铁路支线并行经宝幢站、大碶站、长江路站进入北仑区止于霞浦站，线路全长25.514公里。工程共设9座车站，其中高架站8座，分别是五乡站、宝幢站、邬隘站、大碶站、松花江路站、中河路站、长江路站、霞浦站；地下站1座，为邱隘东站。

2号线一期工程概况：宁波轨道交通2号线一期工程起点为栎社国际机场站，经过海曙区、江北区、镇海区三个行政区，终点至清水浦站，大致为西南至东北走向，线路全长28.35公里。工程共设20座车站，其中高架站4座，分别是路林站、三官堂站、宁波大学站、清水浦站；地下站16座，分别是：栎社国际机场站、栎社站、鄞州大道站、石碶站、轻纺城站、藕池站、客运中心站、丽园南路站、云霞路站、宁波火车站、城隍庙站、外滩大桥站、正大路站、倪家堰站、压賽堰站、孔浦站。

- 本项目内容主要包括：宁波轨道交通1号线二期9个车站和2号线一期20个车站的综合资讯图设计（包含车站地图测绘制作）、制作和施工安装及后续服务以及车站站厅公共区综合资讯版面图中线网图更新等，主要有站厅综合资讯牌、出入口资讯牌和高架站车站落地资讯牌版面内容。在原1号线、2号线一期资讯牌内容的基础上，涉及引用相关的导向标识设计标准、印刷品用公共信息图形标志设计标准、公开地图内容表示若干规定等，确定综合信息和线路的标识内容、版面尺寸和数量、版面设计样式、实物材料要求，以及安装和后期维护要求等。

2. 项目设计依据

设计遵循以下标准：

GB/T18574 《地铁客运服务标志》

GB/T10001.1-2006 《标志用公共信息图形符号 第一部分：通用符号》

GB/T10001.3-2004 《标志用公共信息图形符号 第三部分：客运与货运》

GB/T1252-89  《图形符号、箭头及其应用》

GB/T15566-1995 《图形标志使用原则与要求》

GB/T14543-93 《标志用图形符号的视觉设计原则》

GB 7093 《图形符号表示原则》

GB/T 17695—2006 《印刷品用公共信息图形标志》

NCX-C-7 《专题图编绘作业指导书》

国家测绘局 《公开地图内容表示若干规定》

GB/T 14511-2008 《地图印刷规范》

- 项目具体版面数量

3.1  1号线二期

站厅公共区综合资讯地图版面尺寸为2920mm*1480mm

站厅公共区出入口资讯地图版面尺寸为930mm*1530mm

站台公共区站立式导向地图版面图尺寸为870mm*1140mm

尺寸仅供参考，以实际测量数据为准。

灯片材质为（3M布/艾力布）进口材质，工艺采用UV双面喷，表面覆光膜或哑膜。

| 编号 | 站点 | 图名 | 制作 数量 | 设计图纸 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21邱隘东站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 2 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 3 | 22五乡站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 4 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 5 |  | 站台公共区站立式导向信息版面图 | 8 |  |
| 6 | 23宝幢站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 7 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 4 | 4 |
| 8 |  | 站台公共区站立式导向信息版面图 | 8 |  |
| 9 | 24邬隘站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 10 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 11 |  | 站台公共区站立式导向信息版面图 | 8 |  |
| 12 | 25大碶站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 13 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 14 |  | 站台公共区站立式导向信息版面图 | 8 |  |
| 15 | 26松花江路站 | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 16 |  | 站厅公共区综合资讯图 | 2 | 1 |
| 17 |  | 站台公共区车站站层图(1-4) | 4 |  |
| 18 |  | 站台公共区交通线网图 | 6 |  |
| 19 | 27中河路站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 20 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 21 |  | 站台公共区车站站层图(1-4) | 4 |  |
| 22 |  | 站台公共区交通线网图 | 6 |  |
| 23 | 28长江路站 | 长江路站综合咨询图 | 2 | 1 |
| 24 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 25 |  | 站台公共区车站站层图(1-4) | 4 |  |
| 26 |  | 站台公共区交通线网图 | 6 |  |
| 27 | 29霞浦站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 28 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 29 |  | 站台公共区车站站层图(1-2) | 2 | 2 |
| 30 |  | 站台公共区交通线网图 | 6 |  |
| 31 | 全线 | 站厅公共区综合资讯版面图中线网图 | 38 |  |

3.2  2号线一期

站厅公共区综合资讯版面图尺寸:地下车站嵌入式画幅尺寸2913mm X 1413mm,高架车站落地式画幅尺寸2409mm X 1423mm。

站厅公共区出入口信息版面图尺寸:地下车站嵌入式画幅尺寸813mm X 1413mm，高架车站落地式画幅尺寸819mm X 1423mm。

站台公共区站立式导向信息版面图尺寸:地下车站嵌入式画幅尺寸580mm X 937mm,高架车站落地图形画幅尺寸860mm X 1000mm，高架站车站站层图尺寸1030mm*890mm。尺寸仅供参考，以实际测量数据为准。

灯片材质为（3M布/艾力布）进口材质，工艺采用UV双面喷，表面覆光膜或哑膜。

| 编号 | 站点 | 图名 | 制作数量 | 设计图纸数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01栎社国际机场站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 2 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 3 | 3 |
| 3 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 4 | 02栎社站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 5 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 3 | 3 |
| 6 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 7 | 03鄞州大道站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 8 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 3 | 3 |
| 9 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 10 | 04石碶站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 11 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 12 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 13 | 05轻纺城站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 14 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 3 | 3 |
| 15 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 16 | 06藕池站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 17 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 18 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 19 | 07客运中心站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 20 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 4 | 4 |
| 21 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 22 | 08丽园南路站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 23 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 3 | 3 |
| 24 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 25 | 09云霞路站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 26 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 3 | 3 |
| 27 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 28 | 10宁波火车站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 4 | 1 |
| 29 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 4 | 4 |
| 30 | 11站城隍庙 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 31 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 3 | 3 |
| 32 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 33 | 12外滩大桥站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 34 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 4 | 4 |
| 35 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 36 | 13正大路站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 37 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 38 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 39 | 14倪家堰站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 40 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 3 | 3 |
| 41 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 42 | 15压赛堰站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 43 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 6 | 6 |
| 44 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 45 | 17孔浦站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 46 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 47 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 48 | 18路林站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 49 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 50 |  | 站域街区图 | 6 | 1 |
| 51 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 52 | 19三官堂站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 53 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 54 |  | 站域街区图 | 4 | 1 |
| 55 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 56 | 20宁波大学站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 57 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 58 |  | 站域街区图 | 6 | 1 |
| 59 |  | 车站站层图 | 4 |  |
| 60 | 21清水浦站 | 站厅公共区综合资讯版面图 | 2 | 1 |
| 61 |  | 站厅公共区出入口信息版面图 | 2 | 2 |
| 62 |  | 站域街区图 | 2 | 1 |
| 63 |  | 车站站层图 | 4 |  |

- 项目地图测绘要求：

4.1测绘范围：地图范围是以站点为中心，800米为半径导向指引辐射范围；站厅公共区出入口资讯地图是以站点为中心，400米为半径导向指引辐射范围。

4.2地图资料：编图资料截止日期为2018年底。

4.3测绘内容：要求地图内容信息准确，现势性好，表示内容取舍适当，能正确反映站点周围标志性地物，具备标准地图指导作用。要素内容包括：道路、居民点、水系、绿地、机关单位、公益类单位注记、公交站点、公共自行车点位等，具体表示要素可根据甲方要求，按实际情况调整。

4.4地图维护：供应商提供的地图要经过宁波市主管部门备案并取得地图审核号，符合地图公开展示要求。为便于后期地图修改更新，避免版权纠纷，供应商需具备乙级及以上地图编制测绘资质，或后期如有修改更新要求，供应商能及时提供修改服务，提供的地图符合地图公开展示要求，后续使用过程中如出现版权纠纷乙方需承担全部责任，成果提供本项目涉及的所有原文件。地图维护期为2年。

5.项目成果制作材料要求：

5.1材料采用进口灯片，透光性好，精度高，且在长时间灯照情况下仍能保持画面的平整性。

5.2制作选用高清户外写真表面覆保护膜，画面精致、细腻，打灯后色彩艳丽，对比度高，层次丰富，饱和度高。

6.项目成果施工安装要求：

6.1落地资讯牌的版面内容分甲面和乙面，根据车站站层图的车行方向与实际车行方向一致为乙面，相对的为甲面。

6.2承包商在生产制作时，需对版面文件进行核对并打小样，预留打印出血，保证牌体边框不能盖住版面的相关内容，供货商须制作样板进行制作前试挂，待确认无异议后，开始加工安装。

6.3未尽事宜，严格按照国家、宁波城市相关技术指导范围、规程、规定执行。制作施工过程中，若发现其他专业与本设计不符，应及时通知，以便采取相应措施。

7.项目设计文件组成

设计文件的组成应包含以下内容：设计说明、设计样图、材料说明书、设计计划和成果清单。

8.项目地点及工期要求

8.1项目地点：宁波市轨道交通1号线二期9个车站、2号线一期20个车站。

8.2项目工期：接到成交通知书后4个月内完成项目图纸的版面设计及备案送审工作，设计完成后1个月内完成制作和安装，具体以运营分公司需求和项目验收时间为准。

8.3 本项目工作组应确定项目负责人1名；技术负责人1名，技术负责人应具有不少于三年从事地图制图设计工作经历(提供相关证明）、注册测绘师执业资格、中级及以上专业技术职称，或具有不少于三年建筑装饰装修工程经历(提供相关证明）、二级及以上注册建造师（建筑师）执业资格、中级及以上专业技术职称。工作组其他工作人员应不少于10名，项目人员具体构成由比选申请人根据需要决定。

9.其他要求

9.1供应商应设有固定联系人，及时响应采购人的各项要求，并提供相关服务。

9.2确保比选工作质量和进度，对比选发起人的需求作出迅速反应。

9.3项目负责人和主要人员未经运营分公司同意不得更换，保证到位率100％，如项目负责人确因不可抗力或其他特殊情况需要更换，须经法定代表人授权，备齐相关资料后，经运营分公司同意后更换。

9.4受托方必须严格遵守国家和地方政府有关的法律、法规和政策，严格保守业主经济秘密和技术秘密，遵守职业道德并签订廉政协议。