# 附件1：                技术要求及数量表

1、司机操纵台要求

本系统司机操纵台应以西门子B型车司机操纵台为原型制作，主要操作设备应包括司机控制器、开关门按钮及指示灯、列车模式开关、紧急按钮、停放制动按钮、通讯设备、升降弓按钮、HMI设备、ATC设备和双针风表等，这些主要设备与真实列车上的设备具有完全一致的尺寸、外观、颜色和手感，且与实际列车上的对应设备具有相同的功能和控制逻辑。同时，该操作台采用PLC作为数据采集系统，通过硬件实物采样和软件虚拟采样相结合的方式，为学员提供基本驾驶操纵环境，实现对学员进行地铁基本操纵技能培训的功能。

司机操纵台应包括设备：

1）就地控制盘（PSL）

2）车门面板

3）主控面板

4）仪表面板

5）车辆显示屏

6）信号显示屏

7）司机控制器面板

8）驾驶面板

9）视景显示设备

为让司机能够沉浸在完全真实的操作环境中，能够体验真实列车运行时的视觉感受，在司机操纵台上应安装三个显示器，分别用于前向视景的显示和左、右两侧视景的显示。

其中，前向视景显示器应为不小于60英寸的LED曲面液晶显示器，主要用于司机操作时的前向视景显示。

左、右侧视景显示器均应为不小于30英寸显示器，主要用于司机操作列车运行时左右两侧视景的显示，同时也用于司机操作进站时的对标停车。

10）声音设备

声音设备应能够为学员提供运行环境时的真实听觉效果，逼真的仿真地铁运行时声音环境。系统共配置3套迷你音响，分别嵌入安装在故障机、联控机、仪表机三个位置。

2、电气屏柜模拟台要求

应采用一体式控制台，分视图显示区以及鼠标键盘操作区两部分。

1）电气屏柜模拟台操作说明要求

电气屏柜模拟台应采用鼠标、键盘来完成所有的操作，包括位置选择、设备操作等。磋商申请人应提供详细的键位、鼠标、快速导航等说明。

2）电气屏柜模拟台-继电器柜要求

继电器柜通过电气屏柜模拟台显示器显示，采用鼠标键盘操作。

3）电气屏柜模拟台-客室车门要求

通过电气屏柜模拟台显示器显示，采用鼠标键盘操作。

4）电气屏柜模拟台-客室监视要求

通过电气屏柜模拟台显示器显示。

5）电气屏柜模拟台-B05要求

通过电气屏柜模拟台显示器显示，采用鼠标键盘操作。

3、联控控制台要求

联控控制台应由行调控制台和车站值班员控制台两部分组成。行调控制台充当行调、信号楼角色，车站值班员控制台充当车站角色，配合列车驾驶员进行作业过程中的联控。

配套联控电话，与司机联控时，需拿起电话后，再点击操作联控界面。

4、模拟驾驶器作业区域要求

磋商申请人应在投标文件中提供模拟驾驶器作业区域布局图。

5、软件组成及功能要求

（1）模拟驾驶软件系统要求

模拟驾驶操作系统的软件应包含“分布式仿真服务器”、“Loco Module”、“动力学仿真”“HMI显示系统”、“CGI”、“声音系统”、“数据采集及输出系统”“仿真数据库”等。各子系统之间通过高性能的千兆以太网连接，从而保证系统间能流畅地协同工作。

（2）分布式仿真服务器要求

分布式仿真服务器应是整个仿真系统的数据调度中心，它负责管理各个模块的数据权限管理，数据流向控制，对整个仿真系统的正确运行起到至关重要的作用。

（3）Loco Module要求

该仿真模块应采用自主研发的开发平台，分为电路逻辑仿真软件Simulator Editor和气路仿真软件Eclipse，能完成复杂的逻辑运算功能，强大的网络交互功能，能在整个集成系统环境中实时监测输入输出变化，对系统进行闭环控制。具有很强的稳定性、扩展性及易维护性，是整个模拟仿真系统核心所在，电气路仿真系统通过软硬件触发，经过内部电路或者气路逻辑处理将得到的数据与系统中其他模块进行数据交互。

该仿真模块应在其他仿真模块交互配合下可以模拟列车真实运营环境下的控制模式、运行模式等各种情景，贴近地铁实际运行环境，也可根据实际行车经验在仿真系统中加入各种故障点，包括一些常见人为操作故障、各种条件下触发的制动故障、以及车载控制系统的软线故障的触发与解决应对方案。

（4）动力学仿真要求

动力学仿真系统应能仿真地铁正常驾驶过程中的牵引、制动性能的变化情况，还可仿真由于地铁故障导致的地铁牵引/制动性能的变化及其对地铁运行的影响。

正确建立地铁的数学模型，应是驾驶仿真系统成功与否的关键，仿真系统的运行仿真模型包含和反映真实地铁运行中各种情况下的因素，从而能逼真模拟出各种工况下的各种状态，并能够在给定的各类参数条件下准确地计算和输出地铁的速度、加速度和位置。

动力学仿真模型应可以接收如下数据和状态：线路数据（如：线路坡度、曲线半径）；地铁参数（如：自重、载重、牵引电机特性）；学员的操作（如：操作手柄位置等）；教员发出的控制等。

磋商申请人应提供动力学仿真的各个模块要求，这些模块应包括以下几点：

1）动力学计算仿真单元要求

2）牵引特性仿真要求

3）制动特性仿真要求

4）环境力学仿真要求

5）控制特性仿真要求

（5） HMI显示系统要求

该系统应包括司机台上的三个电子显示屏，ATC显示屏、HMI显示屏与无线电面板。保证了系统的稳定性与可维护性，同时元素应与真车的一致性也比较高。

（6）CGI视景系统要求

视景内容要求

视景仿真系统应能够仿真列车能够到达的所有区域范围相关的场景。区域包应括：全部正线、渡线、折返线、存车线、检修线、试车线、出入车场线等。

视景系统中应包括列车双向运行及上述区域时司机视线范围内的所有静态及动态景物。

视景中应具有足够图像细节的白天影像，以便驾驶员识别站台、地形和线路周边的主要地标，图像细节同时允许驾驶员能够顺利完成目视出站进站等列车的操作。

磋商申请人应提供道岔变化（正线开通）、道岔变化（侧线开通）、隧道有人、异物侵限、突发事故—客室火灾等画面。

（7）精细程度指标要求

为保证视景系统的效果，同时兼顾图形工作站的图形处理能力，三维视景数据库应达到以下精细程度指标：

设备模型及线路视景数据库的总三角形数量不应低于100万个；

设备模型及线路视景数据库的纹理总数量不应低于512MB；

设备模型及线路视锥的近裁剪平面距离应小于1m，远裁剪平面距离应大于3km；

设备模型及线路每帧视锥体内的可视三角形数量不应低于100,000个，纹理数量不应低于64MB。

（8）声音系统要求

声音系统应采用高效的游戏音频引擎，能模拟多普勒，混响等多种音效。声音仿真软件能够逼真地模拟地铁运行时的声音环境。

声音内容要求

声音仿真系统应能够逼真地模拟列车运行时的声音环境，虚拟环境中的三维虚拟声音可以与视觉同时并行，使用户能从具有视觉又有听觉的环境中获得更多的信息，从而更增强了沉浸感和交互性。

列车在线路上运行的声音；

列车惰行声音；

发动机声音；

扳键开关声音。

声音仿真程度要求

声音仿真软件应为地铁模拟器提供运行环境的听觉效果，逼真地仿真地铁运行时的声音环境，达到以下要求：

声音仿真软件应能够逼真地仿真地铁运行时的声音环境，这些声音应包括列车外部与内部的声音。采用音响模拟数字合成技术，根据列车运行状态产生相应模拟音响，列车上各种辅助设备运行时的音响，列车制动时的各种音响，鸣笛、轮轨冲击声、过桥梁声以及各种电器动作音响。

（9）数据采集及输出系统要求

该模块的功能主要是采集所有实体操作按钮、扳件等设备的状态，并将这些状态反馈给数据库。

（10）仿真数据库要求

仿真数据库中存放整个仿真系统所用的各种数据与文件，其中应包括CGI素材库、声音素材库、用户信息、试题库、考试成绩等。

（11）教员管理系统要求

任务管理系统要求

任务管理系统包括任务发布和任务编辑两个模块。

成绩管理系统要求

成绩管理系统应为模拟器系统中用于查看学员考试和训练成绩的模块。成绩管理主要应提供如下功能：

成绩查询，应提供信息查询和简略信息展示。

成绩详情查看，应提供成绩详情展示。

（13）积分卡系统要求

积分卡上的考核点应以“全国交通运输行业城市轨道交通列车驾驶员职业技能竞赛”的考核内容为参照，如下：

1、驾驶技能考核内容：应包括对标停车、平衡操纵、按规章驾驶。

2、标准化作业考核内容：应包括出乘前检查、出入库、区间运行、上下客监护、不同模式驾驶、折返及交接班作业。

3、故障处理考核内容：应包括制动系统故障应包括制动系统故障（包括以下场景：列车紧制不缓解、列车紧制不缓解2；列车停放制动施加、缓解灯不亮；列车所有气制动缓解灯不亮；列车气制动图标显示红点）。

4、故障处理考核内容：应包括牵引系统故障（包括以下场景：牵引电机故障、牵引电机故障2、牵引封锁/激活故障）。

5、故障处理考核内容：应包括辅助系统故障（包括以下场景：辅助逆变器图标显示异常、激活端单元B车失电、车辆显示屏黑屏）。

6、故障处理考核内容：应包括车门故障（包括以下场景：单个车门故障；整侧车门无法打开；整侧车门无法关闭；“所有车门关闭”指示灯不亮；车门关闭时站台门不联动）。

7、非正常作业考核内容：应包括高压设备故障（受电弓降弓迫停区间、主断合灯不亮）。。

8、非正常作业考核内容：应包括区间火灾（包括以下场景：区间列车火灾（能维持进站））。

9、非正常作业考核内容：应包括区间无电（包括以下场景：区间无电（能维持进站）；区间无电（区间被迫停车））。

10、非正常作业考核内容：应包括异物侵限（包括以下场景：异物侵限；区间有人；区间隧道积水；接触网挂有异物）。

11、非正常作业考核内容：应包括区间乘客报警（包括以下场景：乘客报警）。

12、非正常作业考核内容：应包括车门夹人、夹物（包括以下场景：车门夹人）。

（14）操作记录监视系统要求

操作记录监视应包含三个显示模块：学员操作记录、标准流程查询、学员执行标准流程中的步骤。通过对这三个显示，查询者可以准确得知具体时间点学员的操作步骤和学员错误执行和未按流程执行的步骤。

（15）监控系统要求

1、应用于监视终端设备的电源开关机状态以及管理终端设备的电源开关；

2、应监视与管理终端角色程序的启动和退出状态。

| 序号 | 设备 | 设备规格 | 数量 | 参考品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司机操纵台 | 钢结构，按照原车1:1制作，尺寸：2500mm×665mm×1050mm；本系统司机操纵台以西门子B型车司机操纵台为原型制作，主要操作设备包括司机控制器、开关门按钮及指示灯、列车模式开关、紧急按钮、停放制动按钮、通讯设备、升降弓按钮、HMI设备、ATC设备和双针风表等，这些主要设备与真实列车上的设备具有完全一致的尺寸、外观、颜色和手感，且与实际列车上的对应设备具有相同的功能和控制逻辑。司机操纵台按所用车型的真车操纵台进行设计配置，包括操纵台的尺寸、形状、颜色、设备布局、司控器、制动控制器、按钮开关、仪表、车载显示屏等，磋商申请人提供的此项功能须通过国家铁路产品质量监督检验中心的检验检测且检验结果为符合要求并提供检验报告复印件（标注此项功能检验所在页）作为有效的佐证材料。 | 1套 | 银石、山海图、捷安 |  |  |
|  | 高速数据采集控制系统 | 内置微机测控及通讯系统,可实现数据采集及输出以及通讯功能。 应用PLC采集与控制，标准型 CPU 模块，继电器输出， 220V AC供电，有输入输出。扩展模块EM：数字量输入模块，信号板SB：通信信号板。 | 1套 | 银石、山海图、捷安 |  |  |
|  | 安全门就地控制盒 | 司机操纵台左右两侧各一套，盘面包括指示灯：PSL允许、ASD开、互锁解除、门全关且锁紧；钥匙开关：PSL允许、互锁解除；按钮：开门、关门、灯测试。 | 2套 | 银石、山海图、捷安 |  |  |
|  | 司机座椅 | 专业司机座椅，可调高度、靠背位置，面料材质真皮、皮革、绒布，填充物高回弹冷发泡海棉。 | 1套 | 南资、银石、博泰 |  |  |
|  | 电气屏柜模拟台 | 采用一体式控制台，钢结构，尺寸：620mm×450mm×1170mm，内置定制工控机及21.5英寸显示系统，分视图显示区及鼠标键盘操作区两部分组成，安装有三维数字化虚拟列车软件，通过三维交互方式完成实物司机驾驶台以外的所有操作，通过实物操纵台上的操作能够在虚拟三维环境内产生相应的逻辑反应；通过电气屏柜模拟台的操作也能够在实物操纵台上产生相应的逻辑反应。系统通过虚实结合的方式，完整实现城轨列车的所有作业任务考核及演练。 | 1套 | 银石、山海图、捷安 |  |  |
|  | 行调控制台 | 台体：钢结构，尺寸：820mm×590mm×1060mm 控制台终端：采用定制工控机，保证系统安全长期有效运行。另配套不小于19英寸触摸屏。 | 1套 | 银石、山海图、捷安 |  |  |
|  | 车站值班员控制台 | 台体：钢结构，尺寸：820mm×590mm×1060mm；控制台终端与行调控制台共用；另配套不小于19英寸触摸屏。 | 1套 | 银石、山海图、捷安 |  |  |
|  | 控制台座椅 | 不锈钢仿皮质座椅 弓形椅，具有抗氧化性高、提高耐磨性、抗腐蚀性、美观坚固，人工工程学靠背，完美腰部撑托，腰椎舒缓解释放压力。 | 1个 | 银石、山海图、捷安 |  |  |
|  | 前向视景显示器 | 65英寸，分辨率：3840*2160，显示比例：16:9，能效等级：三级；电源功率：220W。 | 1套 | 三星、TCL、创维 |  |  |
|  | 前向视景显示终端 | 终端采用定制工控机，保证系统稳定高效运行。主要用于前向视景加载，给前向视景显示器提供信号源。 | 1套 | 银石、天拓、捷安 |  |  |
|  | 侧窗显示器 | 32英寸显示器，满足系统性能要求。 | 2套 | 康佳、长虹、TCL |  |  |
|  | 侧窗显示终端 | 终端采用定制工控机，保证系统稳定高效运行。主要用于侧窗视景加载，给左右侧窗视景提供信号源。 | 1套 | 银石、天拓、捷安 |  |  |
|  | 电话 | 黑色，手柄按键一体化设计，使用更方便，各项指标均符合国家认证标准，使用更放心。 | 3套 | 飞利浦、中诺、得力 |  |  |
|  | 网络交换机 | 千兆以太网交换机，标准：8口。 | 1套 | 锐捷、友讯、TP-LINK |  |  |
|  | 无线路由器 | 企业VPN路由器，WAN口数量2个；LAN口数量3个，支持Qos限速功能，支持无线桥接，天线可拆卸，11N无线技术，无线传输速率高达300Mbps。 | 1套 | 锐捷、友讯、TP-LINK |  |  |
|  | USB无线网卡 | 网络标准：IEEE 802.11ac，IEEE 802.11n，IEEE 802.11g，IEEE 802.11b，IEEE 802.11a ；传输速率：433Mbps；发射功率：20dBm（最大值）；频率范围：双频（2.4G、5G）；总线接口：USB；内置天线。 | 4套 | 腾达、友讯、TP-LINK |  |  |
|  | 音响设备 | 小音箱，2.0声道，信噪比60dB，功率5W，供电方式DC 5V，尺寸70×72×72mm。 | 3套 | 恩科、飞利浦、雅兰仕 |  |  |
|  | 消防设备 | 手提式干粉灭火器，2公斤。 | 1套 | 浙保、浙江宁达、江荆 |  |  |
|  | 模拟驾驶器控制软件 | 提供驾驶平台及标准化作业环境。模拟驾驶操作系统的软件包含“分布式仿真服务器”、“Loco Module”、 “动力学仿真”“HMI显示系统”、“CGI”、“声音系统”、“数据采集及输出系统”“仿真数据库”等。各子系统之间通过高性能的千兆以太网连接，从而保证系统间能流畅地协同工作。列车运行线路按真实的操纵示意图进行制作，包括线路长度、坡道大小、竖曲线半径、弯道半径、弯道长度、缓和曲线长度、隧道位置及长度等。线路中轨旁设备位置、类型、朝向等均按真实情况设置，磋商申请人提供的此项功能须通过国家铁路产品质量监督检验中心的检验检测且检验结果为符合要求并提供检验报告复印件（标注此项功能检验所在页）作为有效的佐证材料。 | 1套 | 银石、山海图、捷安 |  |  |
|  | 考核题库 | 主要可用于列车运行前的整备检查，包括走行部检查、司机室检查、客室检查、动车试验等，同时满足司机在列车运行时出现故障，可以通过此系统进行故障处理和解决。该系统满足在全三维数字化全真虚拟列车内进行故障的处理演练，并能满足列车在线路场景中进行突发非正常状况的处理演练。学员在试题的训练过程中，每套试题都预先设置有故障，列车运行到相应地点，故障即会被触发，视景系统能即时做出响应，学员可通过故障处理机对故障进行处理。具体内容包含：标准化作业：驾驶技能、出乘前检查、出入库作业、区间运行、上下客监护、不同模式驾驶、折返及交接班作业；故障处理：制动系统故障、牵引系统故障、辅助系统故障、车门故障；应急处置：区间火灾、区间无电、异物侵限。为保证系统的实时可靠运行和实用性，磋商申请人本单位须具有国家版权局颁发的“城市轨道交通车辆与控制技能竞赛系统”的计算机软件著作权登记证书并提供证书复印件加盖公章，原件备查。 | 1套 | 银石、山海图、捷安 |  |  |
|  | 操作记录及考评软件 | 自动检测考试过程及结果，并自动评分。 | 1套 | 银石、山海图、捷安 |  |  |
|  | 考核控制终端 | 商用一体机，屏幕尺寸：23.8英寸；屏幕分辨率：1920x1080；屏幕比例16:9；处理器i3-7100U；内存4G；硬盘1T；内置DVD刻录。 | 1台 | 惠普、华硕、戴尔 |  |  |
|  | 打印机 | 黑白激光打印机，最大打印幅面：A4，黑白打印速度：18ppm，最高分辨率：1200x1200dpi。 | 1台 | 三星、富士施乐、惠普 |  |  |
|  | 考核控制终端桌椅 | 选配1.6米长的桌子；教员桌携带抽屉或储物柜；皮质靠背椅，抗氧化性高、提高耐磨性、抗腐蚀性、美观坚固，人工工程学靠背，完美腰部撑托，腰椎舒缓解释放压力。 | 1套 | 银石、山海图、捷安 |  |  |
|  | 考核控制终端管理系统 | 本系统是整个模拟器的一个重要组成部分，它承担着列车模拟器的全方位监管、控制和系统维护任务。 | 1套 | 银石、山海图、捷安 |  |  |
|  | 服务器 | 整个系统的网络中心和数据中心，服务器为用户提供用户注册、 登陆验证、任务请求、成绩上传、接受教师机控制等服务，保存用户的各种状态和训练及考试成绩数据。 | 1套 | 银石、山海图、捷安 |  |  |