# 用户需求书

一、项目概况

### 1.项目背景

目前宁波轨道交通1号线、2号线一期、3号线一期及宁奉线首通段均采用刷卡考勤的方式。

其中1号线、2号线一期采用统一平台管理，与1号线门禁系统共用服务器、工作站及传输网络，车站、场段、OCC共设考勤点67个，并在人力资源部设一台考勤工作站。3号线一期及宁奉线首通段采用单独管理平台，与3号线门禁系统共用服务器、工作站及传输网络，车站、场段共设考勤点21个。

### 2.项目可行性

目前人脸识别及指纹识别技术已较为成熟，且人脸识别及指纹识别考勤系统也有广泛的运用。本项目涉及1到5号线车站、车辆段、停车场以及控制中心，共计考勤点163个，其中1号线、2号线一期、3号线一期及宁奉线首通段需更换现场考勤机，后续线路需在建设完成后装人脸识别及指纹识别考勤机，并统一接入门禁线网授权平台。

### 3.项目目标

统一考勤管理和考勤模式，建立有效的考勤机制，解决代打卡、忘记带卡、卡损坏无法考勤等问题，为人员考勤建立提供统一的、完整的、有效的数据。

二、项目范围及要求

### 1.考勤点

本项目涉及1到5号线车站、车辆段、停车场以及控制中心，共计考勤点163个，具体如下：

1）1号线考勤点42个，具体为：

  - 控制中心1个。

  - 天童庄车辆段8个，分别为维修楼交通盒、维修楼夹层、综合楼夹层各2个、运用库、物资总库各1个。

  - 江南停车场2个。

  - 正线29个车站各1个。

  - 海晏北路站乘务派班室1个。

  - 朱塘村停车场1个；

2）2号线考勤点32个，具体为：

  - 黄隘车辆段3个，分别为综合楼、综合维修楼、列检库各1个。

  - 东外环停车场1个。

  - 正线27个车站各1个。

  - 鼓楼站乘务派班室1个。

3）3号线一期考勤点19个，具体为：

  - 首南车辆段3个，分别为综合楼、运转综合楼、物资库各1个。

  - 正线15个车站各1个。

  - 儿童公园站乘务派班室1个

4）宁奉线考勤点 11个，具体为：

  - 奉化停车场2个。

  - 正线9个车站各1个。

5）4号线考勤点31个，具体为：

  - 东钱湖车辆段4个，分别为综合楼3部电梯旁各1个，检修库1个。

  - 慈城停车场综合楼1个。

  - 正线25个车站各1个。

  - 儿童公园站乘务派班室1个。

6）5号线一期考勤点28个，具体为：

  - 经堂庵跟车辆段4个，分别为运转楼及食堂一楼各1个，综合楼、维修楼地下车库各1个。

  - 前殷停车场综合楼1个。

  - 正线22个车站各1个。

  - 学府路站乘务派班室1个。

### 2.项目方案

2.1统一管理平台

服务器甲供，在两台门禁线网授权服务器上调试考勤系统管理平台软件，各线路各考勤机接入门禁各车站、场段、控制中心的门禁交换机，对全线网考勤权限、考勤数据、人员信息等进行统一管理。

2.2客户端

可由同一网络上任意终端通过网页访问考勤系统，实现排班、请假、考勤数据查询、报表的导出和打印等功能。

2.3考勤机

（1）既有线路

1号线、2号线一期、3号线一期及宁奉线首通段已安装刷卡式考勤机，且接入门禁系统车站、场段、控制中心交换机，需更换为人脸识别和指纹识别考勤机，部分考勤点涉及线路整改。

（2）新线调试

后期新线直接调试脸识别和指纹识别考勤机，接入门禁系统车站、场段交换机。

2.5主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 需求数量 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别及指纹识别考勤机（含电源适配器） | 详见2.5.1 | 台 | 173 | 中控智慧、海康威视、大华、商汤 |  |
| 2 | 考勤系统管理平台软件 | 详见2.5.2 | 套 | 2 | 中控智慧、海康威视、大华、商汤 |  |
| 3 | 人脸及指纹采集设备 | 与管理平台配套使用 | 套 | 2 | 中控智慧、海康威视、大华、商汤 |  |

设备参考品牌为中控智慧或相同及以上档次品牌。

除以上设备供货外，还应包含设备运输、设备授权、软件调试等工作内容。

2.5.1考勤机技术参数及要求

1）精确、快速动态活体识别技术（指纹、人脸），识别时间小于等于1s，识别距离0.5-2m。

2）自带补光灯，即使在光线不足时也可完成验证。

3）同时支持指纹、刷卡、面部识别验证，动态人脸识别认证，支持10000张人脸。

4）屏幕尺寸：5寸屏及以上；存储空间：16GB及以上；运行内存：2GB及以上；主频：1.6GHZ及以上；分辨率：1280*720及以上；指纹容量：10000枚及以上；用户数：10000人及以上；人脸（面部）容量：10000张及以上；操作系统：Android5.0及以上；记录容量：10万条及以上；通讯方式：TCP/IP,WIFI；电源:DC12V。

5）需有显示考勤人员工编号、考勤人姓名、考勤时间、考勤是否成功等显示功能。

6）考勤机能实现离线独立工作功能，且在通讯恢复后能自动上传离线期间的考勤信息。

2.5.2考勤系统管理平台软件功能要求

1）需与现有门禁线网授权服务器兼容，且两台门禁线网授权服务器均需装考勤系统管理平台软件，实现排班、请假、考勤数据处理、考勤数据查询、报表的导出和打印等功能。

2）需实现员工任意时间段各类假情统计的功能。

3）需实现排班的功能，并可根据运营实际需求导入排班表。

4）需实现数据分析的功能，生成各单位考勤月报表，根据排班情况结合考勤数据分析得出结果为正常或异常。各单位无权限修改考勤月报表相关数据。

5）需实现批量授权功能，可通过批量粘贴员工号筛选人员进行授权。

6）需实现考勤群组（类似于门禁群组）设定功能，便于授权。

7）需实现查询、导出员工已授权的考勤点并对已授权的考勤点进行删除权限操作。

8）考勤机离线期间可以在考勤系统进行授权操作，且在通讯恢复后自动下载到考勤机。

9) 需实现综合工作制员工任意时间段累计工时、夜班小时、法定节假日加班小时统计的功能。

10）需实现同一网络上任意终端（无数量限制）通过网页访问考勤系统，实现排班、请假、考勤数据查询、报表的导出和打印等功能。

三、项目实施

根据线路运营及开通情况分批实施，预计完成节点情况如下：

1号线、2号线一期、3号线一期及宁奉线首通段预计2019年12月31日前完成；

2号线二期首通段预计2020年7月31日前完成；

宁奉线后通段预计2020年11月30日前完成；

4号线预计2021年1月31日前完成；

5号线一期预计2022年7月31日前完成；

2号线二期后通段预计2023年1月31日前完成。

四、质保、培训及服务

### 1.质保要求

1.1 投标人应严格按照ISO9000质量体系的规定，制定相应的项目质量控制标准，以及制定工程各个阶段的切实可行的质量控制措施。包括但不限于：原材料及外购件、设计、生产制造、出厂检验等阶段的质量控制。

1.2  投标人应保证主要部件的产地与投标文件相符，在任何时候，业主如发现产地不符合要求，投标人应无偿更换，业主保留进一步追究投标人责任的权利。

1.3投标人应具有设备生产所需的一切必备条件（设备、人员、资质等），并在业主和业主代表的组织下，全面负责所供设备的生产及各项技术服务。

1.4按照项目实施时间，大致计划分三批到货， 1号线、2号线一期、3号线一期及宁奉线首通段（含考勤系统管理平台软件）为第一批次，2号线二期首通段、宁奉线后通段及4号线为第二批次，5号线一期及2号线二期后通段为第三批次。各批次验收完成后，按实际到货金额进行结算付款。

1.5本项目质保期为2年，从验收合格之日起进行计算，并免费提供技术支持（包含本项目所有的硬件及软件）。

### 2.培训

投标人负责组织招标人进行本地培训。招标人有权对投标人提出的培训方案和培训计划进行选择和调整。

（1）投标人须选派具有一定资质和实践经验，且受过专门培训的专业技术人员负责各分项工程的技术培训工作。

（2）投标人的培训内容包括基本理论、设备和软件的安装指导与操作、运行管理、现场操作辅导等，培训方式应包括技术讲课、操作示范、和其它必须的业务指导和技术咨询，确保培训人员对系统基本理论、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握。

（3）所有的培训教员必须用中文授课，除非有其它的协议规定。

（4）培训工作必须在系统整体验收之前安排，具体时间由招标人指定。

### 3.售后服务

系统维护期(质量保修期)内，投标人须免费提供以下售后服务内容：

（1）安排专业工程师专人提供全天候24小时热线电话服务响应，提供技术支持；

（2） 需要到达现场的2小时内到达用户现场及时排除系统运行过程中出现的故障；

（3）对有故障的硬件无偿免费更换，并对故障原因撰写故障分析报告。

（4）软件产品要求提供终身免费升级服务。